| 1. | Nyers tej beszállítása, átvétele (pasztőrözött, fölözött tej) | Tejtermelőtől, beszállítótól származó kémiai idegen anyagok | - Beszerzés a beszállítóval ill. gyártóval egyeztetett minőségi előírás szerint - Szerződés megléte - Beszállítás kizárólag HACCP igazolás kíséretében - Gátló anyag a nyers tejben | I I | N N | I N | N | CCP | HACCP igazolások megléte, tartalma | Igazolások meglétének és aktualizált állapotának ellenőrzése évente egyszer, ill. új termék esetén azonnal F: min.ir.vezető | Hiányzó igazolások pótlólagos bekérése, min.ir.vez. dönt az anyag átvételéről ill. kezeléséről az igazolás beérkezéséig | Felügyelet nyilvántartó űrlap nem megfelelős-ség űrlap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tej szűrése tejszűrővel | Gyakorlatban kémiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- 4. | Hűtés- Átmeneti hűtve tárolás hűtőtároló tartályban | Gyakorlatban kémiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- 10. 7.1-7.4. 6.1-6.4. | Előmelegítés- Mintavétel, ellenőrzés (7.1-7.4 pasztőrözött teljes tej) (6.1-6.4. pasztőrözött tejszín) | Tisztító, fertőtlenítő szer maradvány tartalom jelenléte nem megfelelő öblítés miatt | Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP |  |  |  |  | GHP |  |  |  |  |