| 1. | Anyagok feldolgozó térbe szállítása | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Alapanyagok előfőzése | Biológiai idegen anyagok jelenléte, szaporodása nem megfelelő hőkezelési idő és hőmérséklet miatt | Technológiai utasításban meghatározott főzési idő és hőmérséklet betartása |  |  |  |  | GHP |  |  |  |  |
| 3. | Sertésfej csontozás, csorgatás | Környezetből, eszközről, személytől származó biológiai idegen anyagok bekerülése | Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP Jó Gyártási Gyakorlat útmutató |  |  |  |  | GHP GMP |  |  |  |  |
| 3.1 | Alapanyag válogatás | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Anyagok összemérése | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Darálás | Környezetből eszközről származó biológiai idegen anyagok bekerülése | Technológiai utasítás Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP Jó Gyártási Gyakorlat útmutató Oktatás |  |  |  |  | GHP GMP |  |  |  |  |
| 6. | Keverés, kockázás, töltés, kötés, zárás | Környezetből személytől származó biológiai idegen anyagok bekerülése, Bélről származó idegen anyag bekerülése | Technológiai utasítás Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP Jó Gyártási Gyakorlat útmutató Oktatás |  |  |  |  | GHP GMP |  |  |  |  |
| 7. | Hőkezelés – főzés, előhűtés, botra szedés | Biológiai idegen anyagok jelenléte, szaporodása nem megfelelő hőkezelési idő és hőmérséklet miatt | Technológiai utasításban meghatározott főzési idő és hőmérséklet betartása | I | I |  |  | CCP | Hurkák esetében: főzési idő maghőmérsék-let (72 C°) elérése után még: 20 perc Főzési hőmérséklet: 80 – 85 C° Disznósajt esetében: Főzési idő maghőmérsék-let (72 C°) után még: 60 – 80 perc (kaliber/perc) Főzési hőmérséklet: 80 – 85 C° | Főzési paraméterek ellenőrzése főzésenként F.: Üzemvezető | Nem megfelelősség esetén az üzemvezető dönt a késztermék selejtezéséről, felhasználásáról, ill. tovább főzéséről Főzést végző dolgozó újraoktatása | Főzési napló Nem megfelelő termék nyilvántartó lap Nem megfelelősség nyilvántartó lap |
| 8. | Gyorshűtés zuhany | Biológiai idegen anyagok szaporodása nem megfelelő hűtés, vagy a hűtés elmaradása miatt | Technológiai utasítás Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP Jó Gyártási Gyakorlat útmutató Oktatás |  |  |  |  | GHP GMP |  |  |  |  |
| 9. | Hűtőtárolás, préselés | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen tárolási körülmények miatt | Hűtve tárolás megfelelő hűtési hőmérsékleten | I | I |  |  | CCP | Célérték: 0 – 5 C° hőmérséklet | Tárolási hőmérséklet ellenőrzése naponta kétszer F: üzemvezető | Áttárolás másik hűtőbe, soron kívüli felhasználás, hűtő meghibásodás megszüntetése F: üzemvezető | Hőfok nyilvántartás nem megfelelő termék nyilv.lap nem megfelelős-ség lap |
| 10. | Szikkasztás – hideg füstölés | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen füstölés miatt | Technológiai utasításban meghatározott füstölési idő és hőmérséklet betartása | I | N | I | N | CCP | Füstölési idő: 24 – 36 óra Füstölési hőm.: max.: 20 C° | Füstölési paraméterek ellenőrzése minden füstöléskor F.: Üzemvezető | Nem megfelelően füstölt termékek selejtezéséről, tovább füstöléséről, felhasználásáról dönt az üzemvezető Újraoktatás | Füstölés ellenőrzési napló megfelelő termék nyilv.lap nem megfelelős-ség lap |
| 11. | Ládázás (műbelesek jelölése) | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12. | Árukiadás, kiszállítás | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen szállítási hőmérséklet miatt | Szállítás megfelelő raktér hőmérsékleten | I | I |  |  | CCP | Célérték: 0 – 5 C° hőmérséklet | Raktér hőmérséklet ellenőrzése szállításonként F: üzemvezető | Áttárolás másik gépjárműbe, soron kívüli kiszállítás, hűtő meghibásodás megszüntetése F: Üzemvezető | Hőfok nyilvántartás nem megfelelő termék nyilv.lap nem megfelelős-ség lap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |