| 1. | Anyagok feldolgozótérbe szállítása | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Alapanyag válogatás | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Darálás, fűszerezés, összemérés | Környezetből eszközről származó biológiai idegen anyagok bekerülése | Technológiai utasítás Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP Jó Gyártási Gyakorlat útmutató Oktatás |  |  |  |  | GHP GMP |  |  |  |  |
| 4. | Keverés | Környezetből személytől származó biológiai idegen anyagok bekerülése, Bélről származó idegen anyag bekerülése | Technológiai utasítás Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP Jó Gyártási Gyakorlat útmutató Oktatás |  |  |  |  | GHP GMP |  |  |  |  |
| 5. | Töltés, kötés, zárás | Környezetből személytől származó fizikai idegen anyagok bekerülése, Bélről származó idegen anyag bekerülése | Technológiai utasítás Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP Jó Gyártási Gyakorlat útmutató Oktatás |  |  |  |  | GHP GMP |  |  |  |  |
| 6. | Hőkezelés – főzés, botra szedés | Biológiai idegen anyagok jelenléte, szaporodása nem megfelelő hőkezelési idő és hőmérséklet miatt | Technológiai utasításban meghatározott főzési idő és hőmérséklet betartása | I | I |  |  | CCP | főzési idő maghőmérsék-let (72 C°) elérése után még: 20 - 40 perc (kaliber/perc) Főzési hőmérséklet: 75 – 78 C° | Főzési paraméterek ellenőrzése főzésenként | Nem megfelelősség esetén az üzemvezető dönt a késztermék selejtezéséről, felhasználásáról, ill. tovább főzéséről Főzést végző dolgozó újraoktatása | Főzési napló Nem megfelelő termék nyilvántartó lap Nem megfelelősség nyilvántartó lap |
| 7. | Gyorshűtés - zuhany | Biológiai idegen anyagok szaporodása nem megfelelő hűtés, vagy a hűtés elmaradása miatt | Technológiai utasítás Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP Jó Gyártási Gyakorlat útmutató Oktatás |  |  |  |  | GHP GMP |  |  |  |  |
| 8. | Hűtőtárolás | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen tárolási körülmények miatt | Hűtve tárolás megfelelő hűtési hőmérsékleten | I | I |  |  | CCP | Célérték: 0 – 5 C° hőmérséklet | Tárolási hőmérséklet ellenőrzése naponta kétszer F: üzemvezető | Áttárolás másik hűtőbe, soron kívüli felhasználás, hűtő meghibásodás megszüntetése F: üzemvezető | Hőfok nyilvántartás nem megfelelő termék nyilv.lap nem megfelelős-ség lap |
| 9. | Árukiadás, kiszállítás | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen szállítási hőmérséklet miatt | Szállítás megfelelő raktér hőmérsékleten |  |  |  |  |  | Célérték: 0 – 5 C° hőmérséklet | Raktér hőmérséklet ellenőrzése szállításonként F: üzemvezető | Áttárolás másik gépjárműbe, soron kívüli kiszállítás, hűtő meghibásodás megszüntetése F: üzemvezető | Hőfok nyilvántartás nem megfelelő termék nyilv.lap nem megfelelős-ség lap |