| 1. | Anyagok feldolgozótérbe szállítása | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Anyagok mérése | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aprítás, darálás | Környezetből eszközről származó biológiai idegen anyagok bekerülése | Technológiai utasítás Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP Jó Gyártási Gyakorlat útmutató Oktatás |  |  |  |  | GHP GMP |  |  |  |  |
| 4. | Keverés, fűszerezés (kimérés, adagolás), töltés, pározás, zárás, botra szedés | Környezetből személytől származó biológiai idegen anyagok bekerülése, Bélről származó idegen anyag bekerülése | Technológiai utasítás Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP Jó Gyártási Gyakorlat útmutató Oktatás |  |  |  |  | GHP GMP |  |  |  |  |
| 4.1 | Hűtőtárolás | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen tárolási körülmények miatt | Hűtve tárolás megfelelő hűtési hőmérsékleten | I | I |  |  | CCP | Célérték: 0 – 5 C° hőmérséklet | Tárolási hőmérséklet ellenőrzése naponta kétszer F: üzemvezető | Áttárolás másik hűtőbe, soron kívüli felhasználás, hűtő meghibásodás megszüntetése F: üzemvezető | Hőfok nyilvántartás Nem megfelelő termék nyilv.lap Nem megfelelős-ség lap |
| 4.2 | Hőkezelés- füstölés, főzés | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen füstölés és főzés miatt | Technológiai utasításban meghatározott füstölési, főzési idő és hőmérséklet betartása | I | N | I | N | CCP | Füstölési idő: 3 óra Füstölési hőm.: max.: 40 C° Főzési idő maghőmérsék-let (72 C°) után még: 20 – 40 perc (kaliber/perc) Főzési hőmérséklet: 75 – 78 C° | Füstölési, főzési paraméterek ellenőrzése minden füstöléskor F.: Üzemvezető | Nem megfelelően hőkezelt termékek selejtezéséről, tovább füstöléséről, felhasználásáról dönt az üzemvezető Újraoktatás | Füstölés ellenőrzési napló Főzési napló Nem megfelelő termék nyilv.lap Nem megfelelős-ség lap |
| 5. | Hideg füstölés, szikkasztás | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen füstölés miatt | Technológiai utasításban meghatározott füstölési idő és hőmérséklet betartása | I | N | I | N | CCP | Füstölési idő: 5-7 nap Füstölési hőm.: max.: 20 C° | Füstölési paraméterek ellenőrzése minden füstöléskor F.: Üzemvezető | Nem megfelelően füstölt termékek selejtezéséről, tovább füstöléséről, felhasználásáról dönt az üzemvezető Újraoktatás | Füstölés ellenőrzési napló Nem megfelelő termék nyilv.lap Nem megfelelős-ség lap |
| 5.1 | Gyorshűtés, zuhany | Biológiai idegen anyagok szaporodása nem megfelelő hűtés, vagy a hűtés elmaradása miatt | Technológiai utasítás Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP Jó Gyártási Gyakorlat útmutató Oktatás |  |  |  |  | GHP GMP |  |  |  |  |
| 6. | Tétel minősítő vizsgálat (nyers, füstölt kolbász) | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Hűtőtárolás | Ld. 4.1 pontnál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szárítás – érlelés, késztermék jelölés | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mérés, ládázás | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Árukiadás, kiszállítás | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen szállítási hőmérséklet miatt | Szállítás megfelelő raktér hőmérsékleten | I | I |  |  | CCP | Célérték: 0 – 5 C° hőmérséklet | Raktér hőmérséklet ellenőrzése szállításonként F: üzemvezető | Áttárolás másik gépjárműbe, soron kívüli kiszállítás, hűtő meghibásodás megszüntetése F: üzemvezető | Hőfok nyilvántartás Nem megfelelő termék nyilv.lap Nem megfelelős-ség lap |