| 1. 2. | Zsírbeállítás Mintavétel, ellenőrzés | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Pasztőrözés | Biológiai idegen anyagok jelenléte, szaporodása nem megfelelő hőkezelési idő és hőmérséklet miatt | Technológiai utasításban meghatározott hőkezelési idő és hőmérséklet betartása | I | I |  |  | CCP | Hőntartási idő: 15 perc Célérték: 72 – 78C° hőntartási hőmérséklet | Hőkezelési paraméterek ellenőrzése hőkezelésenként F.: min.ir.vezető | Nem megfelelősség esetén a min.ir.vezető dönt a termék selejtezéséről, felhasználásáról, ill. tovább hőkezeléséről Hőkezelést végző dolgozó újraoktatása | Pasztőrö-zési napló Nem megfelelő termék nyilvántartó lap Nem megfelelős-ség nyilvántartó lap |
| 4.- 8. | Kádba töltés - Gyártásközi ellenőrzés | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása | Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP |  |  |  |  | GHP |  |  |  |  |
| 9.-14. | Elősajtolás – Leeresztés | Környezetből, személytől származó biológiai idegen anyagok jelenléte, továbbhaladása | Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP |  |  |  |  | GHP |  |  |  |  |
| 15. | Előpréselés, felvágás, csurgató kocsiba helyezés | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Mártásos hőkezelés | Biológiai idegen anyagok túlélése, továbbhaladása nem megfelelő maghőmérséklet miatt | Technológiai utasításban foglaltak betartása |  |  |  |  | GMP |  |  |  |  |
| 17. 18 | Gyártásközi ellenőrzés Forgatás, hűtés, formából kiszedés | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Sózás só fürdőben | Biológiai idegen anyagok jelenléte, tovább haladása nem megfelelő sólé miatt | Sólé rendszeres cseréje, üledékek leszűrése, technológiai utasításban foglaltak szerint |  |  |  |  | GMP |  |  |  |  |
| 20. 23. | Szikkasztás, darabolás, fertőtlenítés, csomagolás Árukiadás, kiszállítás | Személytől, környezetből származó idegen anyagok bekerülése, továbbhaladása Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen szállítási körülmények miatt | Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató – GHP Kiszállítás megfelelően hűtött rakterű gépjárművel | I | I |  |  | GHP CCP | Célérték: 4 – 10 C° hőmérséklet | Gépkocsi raktér hőmérséklet ellenőrzése szállításonként F: min.ir.vezető | Áttárolás másik gépkocsiba, meghibásodás azonnali megszüntetése F: min.ir.vezető | Hőfok nyilvántartás Nem megfelelő termék nyilv.lap Nem megfelelős-ség lap |
| 21. | Késztermék ellenőrzés | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Érlelés, hűtve tárolás | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen tárolási körülmények miatt | Hűtve tárolás megfelelő hűtési hőmérsékleten | I | I |  |  | CCP | Célérték: 0 – 5 C° hőmérséklet | Tárolási hőmérséklet ellenőrzése naponta kétszer F: min.ir.vezető | Áttárolás másik hűtőtárolóba, soron kívüli felhasználás, hűtőtároló tartály meghibásodás megszüntetése F: min.ir.vezető | Hőfok nyilvántartás Nem megfelelő termék nyilv.lap Nem megfelelős-ség lap |