| 1.-3 | Kibontás, válogatás- Kimérés, felöntés | Személytől, környezetből származó biológiai idegen anyagok bekerülése, továbbhaladása | Jó Gyártási Gyakorlat, Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató |  |  |  |  | GMP GHP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Ömlesztés | Biológiai idegen anyagok jelenléte, szaporodása nem megfelelő hőkezelési idő és hőmérséklet miatt | Technológiai utasításban meghatározott hőkezelési idő és hőmérséklet betartása | I | N | I | N | CCP | Hőntartási idő: 10 perc Célérték: 72 – 78C° hőntartási hőmérséklet | Hőkezelési paraméterek ellenőrzése hőkezelésenként F.: min.ir.vezető | Nem megfelelősség esetén a min.ir.vezető dönt a termék selejtezéséről, felhasználásáról, ill. tovább hőkezeléséről Hőkezelést végző dolgozó újraoktatása | Pasztőrö-zési napló Nem megfelelő termék nyilvántartó lap Nem megfelelős-ség nyilvántartó lap |
| 5. 8. | Kiszedés, bélbe töltés Szavatolás, kiadás, kiszállítás | Személytől, környezetből származó biológiai idegen anyagok bekerülése, továbbhaladása | Jó Gyártási Gyakorlat, Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató |  |  |  |  | GMP GHP |  |  |  |  |
| 6. | Hűtés | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen szállítási körülmények miatt | Hűtve tárolás megfelelő hűtési hőmérsékleten | I | I |  |  | CCP | Célérték: 0 – 5 C° hőmérséklet | Tárolási hőmérséklet ellenőrzése naponta kétszer F: min.ir.vezető | Áttárolás másik hűtőtárolóba, soron kívüli felhasználás, hűtőtároló tartály meghibásodás megszüntetése F: min.ir.vezető | Hőfok nyilvántartás Nem megfelelő termék nyilv.lap Nem megfelelős-ség lap |