| 1. | Hőkezelés | Biológiai idegen anyagok jelenléte, szaporodása nem megfelelő hőkezelési idő és hőmérséklet miatt | Technológiai utasításban meghatározott hőkezelési idő és hőmérséklet betartása | I | I |  |  | CCP | Hőntartási idő: 15 perc Célérték: 80 – 85C° hőntartási hőmérséklet | Hőkezelési paraméterek ellenőrzése hőkezelésenként F.: min.ir.vezető | Nem megfelelősség esetén a min.ir.vezető dönt a termék selejtezéséről, felhasználásáról, ill. tovább hőkezeléséről Hőkezelést végző dolgozó újraoktatása | Pasztőrö-zési napló Nem megfelelő termék nyilvántartó lap Nem megfelelős-ség nyilvántartó lap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 3. 5. | Homogénezés Lehűtés Savfok vizsgálat | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 6. | Bekultúrázás Habarás | Személytől, környezetből származó biológiai idegen anyagok bekerülése, továbbhaladása | Jó Gyártási Gyakorlat, Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató |  |  |  |  | GMP GHP |  |  |  |  |
| 7. 8. | Hűtés, érlelés Kiadás, kiszállítás | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen tárolási körülmények miatt Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen szállítási körülmények miatt | Hűtve tárolás megfelelő hűtési hőmérsékleten Kiszállítás megfelelően hűtött rakterű gépjárművel | I I | I I |  |  | CCP CCP | Célérték: 0 – 5 C° hőmérséklet Célérték: 4 – 10 C° hőmérséklet | Tárolási hőmérséklet ellenőrzése naponta kétszer F: min.ir.vezető Gépkocsi raktér hőmérséklet ellenőrzése szállításonként F: min.ir.vezető | Áttárolás másik hűtőtárolóba, soron kívüli felhasználás, hűtőtároló tartály meghibásodás megszüntetése F: min.ir.vezető Áttárolás másik gépkocsiba, meghibásodás azonnali megszüntetése F: min.ir.vezető | Hőfok nyilvántartás Nem megfelelő termék nyilv.lap Nem megfelelős-ség lap Hőfok nyilvántartás Nem megfelelő termék nyilv.lap Nem megfelelős-ség lap |