| 1. | Nyers tej beszállítása, átvétele (pasztőrözött, fölözött tej) | Tejtermelőtől, beszállítótól származó biológiai idegen anyagok Biológiai idegen anyagok szaporodása nem megfelelő hűtési hőmérséklet miatt | - Beszerzés a beszállítóval ill. gyártóval egyeztetett minőségi előírás szerint - Szerződés megléte - Beszállítás kizárólag HACCP igazolás kíséretében - Beérkező hűtött nyers tej hőmérséklete nem lehet 10 C°- nál magasabb | I I | I N | I | I | CCP | HACCP igazolás megléte és tartalma | Igazolások meglétének és aktualizált állapotának ellenőrzése évente egyszer, ill. új termék esetén azonnal F: min.ir.vezető | Hiányzó igazolás pótlólagos bekérése min.ir.vez. dönt az anyag átvételéről ill. kezeléséről az igazolás beérkezéséig | Felügyelet nyilvántartó űrlap Nem megfelelős-ség lap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tej szűrése tejszűrővel | gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 4. | Hűtés Átmeneti hűtve tárolás hűtőtároló tartályban | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása helytelen tárolási körülmények miatt | Hűtve tárolás megfelelő hűtési hőmérsékleten legfeljebb 24 óráig | I | I |  |  |  | Célérték: 0 – 5 C° hőmérséklet | Tárolási hőmérséklet ellenőrzése naponta kétszer F: min.ir.vezető | Áttárolás másik hűtőtárolóba, soron kívüli felhasználás, hűtőtároló tartály meghibásodás megszüntetése F: min.ir.vezető | Hőfok nyilvántartás Nem megfelelő termék nyilv.lap Nem megfelelős-ség lap |
| 5. | Előmelegítés | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 7. 7.1- 7.4. 6.1-6.4. | Fölözés Tej pasztőrözése (7.1-7.4 pasztőrözött teljes tej) (6.1-6.4. pasztőrözött tejszín) | Biológiai idegen anyagok jelenléte, szaporodása nem megfelelő hőkezelési idő és hőmérséklet miatt | Technológiai utasításban meghatározott hőkezelési idő és hőmérséklet betartása | I | I |  |  | CCP | Hőntartási idő: 15 perc Célérték: 72 – 78C° hőntartási hőmérséklet | Hőkezelési paraméterek ellenőrzése hőkezelésenként F.: min.ir.vezető | Nem megfelelősség esetén a min.ir.vezető dönt a tej selejtezéséről, felhasználásáról, ill. tovább hőkezeléséről Hőkezelést végző dolgozó újraoktatása | Pasztőrö-zési napló Nem megfelelő termék nyilvántartó lap Nem megfelelős-ség nyilvántartó lap |
| 8. 9 | Hűtés Utótárolás hűtve | Ld. 4 pontnál! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Mintavétel, ellenőrzés | Gyakorlatban biológiai veszély jelenlétével nem kell számolni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |