|  | Az üzem teljes területén csempe, kő, vakolat, pergő festék, fa,fém, papír felügyelete Az üzem teljes területén üvegveszély felügyelete | Környezetből származó fizikai veszélyek bekerülése, tovább haladása Üveg bekerülése a világító berendezé-sekből, szerkezeti elemekből, nyílászárók-ból | időszakos karbantartása a helyiségeknek, raktárnak, raklapoknak szerelvényeknek felelős: üzemvezető gyakoriság: havonta Folyamatos felügyelet és rendszeres karbantartás / minden dolgozó figyeli ! / Edényben tárolt termékek fedettek Üvegtörések megelőzésére és kezelésére vonatkozó utasítások betartása | a helyiségeknek, raktárnak, raklapoknak és szerelvényeknek karbantartottnak, jó állapotban lévőnek kell lennie (törött csempe, pergő festék és kő, hulló vakolat nem megengedett) Ép búra megléte a világító berendezéseken Nyílászárókon üvegek épek | karbantartás végrehajtásának ellenőrzése felelős: üzemvezető gyakoriság: havonta, ill. szükség szerint Műszakkezdéskor ezek épségének ellenőrzése szemrevételezéssel Gyakoriság: műszakonként F.: Üzemvezető | ismételt, soron kívüli karbantartás elrendelése, karbantartók ismételt oktatása felelős: üzemvezető -esetlegesen érintett anyagok és termékek elkülönítése és kezelése. Törött üveg cseréje, a berendezés üvegszennyeződés mentesítése, szennyezett tétel elkülönítése | Karbantartás végrehajtását ellenőrző lap Nem megfelelő termék nyilv. Lap Nem megfelelősség Nyilv. lap Takarítás ellenőrzési lap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Az üzem teljes területén | Fizikai idegen anyag bekerülése személyről | Személyi higiéniai utasítás betartása Higénikus viselkedés szabályainak oktatása | Előírt munkaruházat és előírás szerinti viselete A higénikus viselkedés szabályainak betartása | Az előírás szerinti munkaruházat és higiénikus viselkedés ellenőrzése műszakon belül Gyakoriság: hetente Felelős: üzemvezető | A személyi higiénia és a higiénikus viselkedés ismételt oktatása, a dolgozó figyelmeztetése, szükség esetén kizárás a munkából Felelős: üzemvezető | Oktatási napló |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |