| 1. | Tejtermelőtől, beszállítótól származó fizikai kémiai, biológiai idegen anyagok | Nyers tej beszállítása, átvétele | HACCP igazolás megléte és tartalma | Igazolások meglétének és aktualizált állapotának ellenőrzése évente egyszer, | Évente egyszer, ill. új termék esetén azonnal | min.ir.vezető | Hiányzó igazolás pótlólagos bekérése min.ir.vez dönt az anyag átvételéről ill. kezeléséről az igazolás beérkezéséig | min.ir.vezető | Felügyelet nyilvántartó űrlap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása a rendszer helytelen tisztítása, fertőtlenítése miatt | Szállítás zárt rendszerben | Rendszer tisztasága, épsége | Tisztítás meglétének, hatékonyságának ellenőrzése | Tisztításonként | min.ir.vezető | Nem megfelelőség esetén a rendszer azonnali újra tisztítása, döntés a rendszer használatáról Oktatás | min.ir.vezető | Takarítás ellenőrző lista Nem megfelelőség lap Oktatási jk. |
| 3. | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése, ill. szaporodása helytelen tárolási körülmények miatt | Hűtve tárolás tartályban | Célérték: 0 – 5 C° 4 – 10 C° hőmérséklet | Tárolási hőmérséklet ellenőrzése | Naponta kétszer | min.ir.vezető | Áttárolás másik hűtőtárolóba, soron kívüli felhasználás, hűtőtároló tartály meghibásodás megszüntetése | min.ir.vezető | Hőfok nyilvántartás Nem megfelelő termék nyilv.lap Nem megfelelős-ség lap |
| 4. | Biológiai idegen anyagok jelenléte, túlélése ill. szaporodása nem megfelelő hőkezelési idő és hőmérséklet miatt | Tej pasztőrözése | Hőntartási idő: 10 – 40 mp. 15 perc 10 perc Célérték: 72 – 78 C° 80 - 85 C° 96 C° | Hőkezelési paraméterek ellenőrzése | Hőkezelésen-ként | min.ir.vezető | Nem megfelelőség esetén döntés a tej selejtezéséről, felhasználásáról, ill. további hőkezeléséről | min.ir.vezető | Pasztőrözési napló Nem megfelelő termék nyilv. lap Nem megfelelős-ség nyilv. lap |