| A tevékenység megnevezése | Juh és tehénsajtok készítése: Nyers juh,- és tehéntej beérkezése, átmeneti hűtve tárolása, pasztőrözés, feldolgozása, sajtgyártás, csomagolása, kiszállítása. |
| --- | --- |
| Rövid szöveges leírás | A tevékenység teljes körűen jelenti az alapanyag beszerzését, átmeneti tárolását, a feldolgozását, késztermék gyártását, kiszállítását. |
| Felhasznált anyagok | Nyers juh tej, nyers tehéntej Só, kultúra, tejoltópor, calcium-clorid Sonka, gomolya sajt, ömlesztő sók, stabilizátor Növényi zsír, kukorica kenényítő |
| Termékek minőségi előírása | Termékek előállítása, kizárólag HACCP rendszer alkalmazása mellet történhet |
| Termékek mikrobiológiai előírása | Ld. 2073/2005/EK (2005.11.15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól megnevezés n c m M Koaguláz-pozitív sztafilokokkuszok 5 2 104 cfu/g 105 cfu/g Koaguláz-pozitív sztafilokokkuszok 5 2 100 cfu/g 1000 cfu/g E. coli 5 2 100 cfu/g 1000 cfu/g Enterobacteiaceae 5 2 <1 cfu/ml 5 cfu/ml |
| Allergén tartalom | Az alapanyag növényi, állati eredetű, allergén hatású összetevőket tartalmazhat, részletezés ld. gylap, ill. terméklapok. Az alapanyag GMO tartalmáról a beszállítót nyilatkoztatni kell! |
| Csomagolás, kiszerelés | 20, 40, 50, 80 dkg polietilén fólia 8 kg polietilén fólia 1,- 1,2 kg tömlős 10 kg+1% ma. Láda Műanyag láda (gyűjtő) |
| Minőség megőrzési idő | 20, 40, 50, 80 dkg juh és tehén sajtok – 6 hónap, 12 hónap Rántani való sajt – 60 nap Ömlesztett hőstabil sajt – 30 nap Hőstabil tömlős sajt – 120 nap Füstölt sonkás sajt tekercs – 60 nap Juh kefír – 35 nap, juh joghúrt – 35 nap |
| Jelölési előírások | Ld.: kötelező jelölés, árukísérő lap |
| Szállítási módszer, követelmények | Zárt, célkarosszériás, hűtött rakterű gépjármű 0-5C° |
| Tárolási módszer, követelmények | Hűtőtárolóban, technológiai utasítás szerint Juh kefír, juh joghúrt 0-5 C° Sajtok 2-10 C° |
| Forgalmazási, felhasználási terület | Export ,kiskereskedelem, nagykereskedelem, élelmiszerüzemek |
| Technológia | Ld.: Technológiai utasítás |
| Takarítási módszer | Ld. Takarítási utasítás |
| Tervezett felhasználás | Általános emberi fogyasztásra |
| Vizsgált veszélyek felsorolása | Fizikai: kő, csempe, fém, fa, műanyag, üveg, hulló festék/ vakolat, üveg, lámpabúra, papír, föld eredetű szennyeződés, embertől származó idegen anyag (pl. ékszer, óra stb.) Kémiai: növényvédőszer maradvány tartalom, víz általi nitrit/ nitrát maradvány tartalom, nehézfémek, radioaktív szennyeződés, környezetből bekerülő rovar és rágcsálóirtószer maradék, tisztító és fertőtlenítőszer maradvány tartalom Mikrobiológiai: patogének, kórokozó baktériumok vegetatív alakjai, penészgombák által termelt toxinok, mikotoxinok, romlást okozó mikróba csoportok, rovar/ bogár, rágcsálók és ürülékük |
| Közös dokumentumon általánosan foglalkoztunk | GHP – Jó Higiéniai Gyakorlat útmutató |